ИНСТРУКЦИЯ
по применению моющего средства

«Термит Гало Антипенна»

Настоящая инструкция предназначена для работников предприятий пищевой промышленности, пивобезалкогольной, винодельческой , производство кваса, питьевых и минеральных вод, ликероводочной промышленности. Настоящая инструкция предназначена   при осуществлении процессов санитарной обработки технологического оборудования, инвентаря, тары, поверхностей. Инструкция определяет методы и режимы применения моющего средства «Термит Гало Антипенна», требования техники безопасности, технологический порядок мойки, методы контроля концентрации рабочих растворов препарата и полноты смываемости его остаточных количеств с поверхности обрабатываемых объектов.

1. Общие положения

1.1. Моющее средство «Термит Гало Ан.» предназначено для проведения санитарной обработки внутренних поверхностей технологического оборудования, трубопроводов, коммуникаций, также инвентаря, тары, поверхностей на предприятиях пищевой промышленности, пивобезалкогольной, винодельческой ,  производстве кваса, питьевых и минеральных вод, ликероводочной промышленности.

1.2. «Термит Гало Ан.» представляет собой прозрачную  жидкость. рН 1%-ного раствора 12,5; плотность концентрата 1,35 г/см3; хорошо смешивается с водой.

1.3. Средство «Термит Гало Ан.» состоит :

-Едкий натр                                                     20-45 %

-Глюконат натрия                                            2-5 %

-Вода                                                                 75-95 %

-Ингибиторов коррозии, комплексообразователей.

1.4. «Термит Гало Ан.» – щелочное беспенное моющее средство для санитарной обработки внутренних поверхностей технологического оборудования, трубопроводов, емкостей от комплексных органических загрязнений, преимущественно механизированным (циркуляционным, СИП) способом, также для общей наружной обработки поверхностей объектов предприятий. Эффективно в широком температурном диапазоне.

1.5. При рекомендуемых рабочих концентрациях, температуре, длительности воздействия средство не вызывает коррозии и других структурных изменений обрабатываемых поверхностей из нержавеющей стали, щелочеустойчивой пластмассы, керамики, стекла.

1.6. Средство рекомендуется использовать способом механизированной (циркуляционной) мойки, а также методом погружения или распыления с использованием оборудования высокого  давления, нанесения щетками.

1.7. Срок годности препарата – 18 месяцев с даты выпуска  при хранении в плотно закрытой упаковке производителя, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, вдали от пищевых продуктов при температуре от -5°С до +30°С.

1.8. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство (в нативном виде) относится к III классу (умеренно-опасные вещества) при введении в желудок, по действию на кожу и ингаляционному воздействию. Концентрат обладает выраженным местно-раздражающим действием на кожу  и слизистые оболочки глаз. Рабочие растворы низкой концентрации обладают слабым местно-раздражающим действием, не вызывают  аллергических реакций. Средство не обладает сенсибилизирующим и кумулятивным действием.

- Приготовление рабочих растворов

2.1. Для приготовления рабочих растворов необходимо использовать водопроводную воду, соответствующую требованиям  СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

2.2. Для приготовления рабочих растворов необходимое количество средства в соответствии с таблицей 1 растворяют в требуемом количестве воды.

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов «Термит Гало Ан.»:

| Концентрация рабочего раствора,% | Количества концентрата и воды, необходимые для приготовления рабочего раствора |
| --- | --- |
|  | 1л рабочего раствора | 10л рабочего раствора | 100л рабочего раствора |
|  | средство, л | вода, л | средство, л | вода, л | средство, л | вода, л |
| 0,5 | 0,005 | 0,995 | 0,05 | 9,95 | 0,5 | 99,5 |
| 1,0 | 0,010 | 0,990 | 0,10 | 9,90 | 1,0 | 99,0 |
| 1,5 | 0.015 | 0,985 | 0,15 | 9,85 | 1,5 | 98,5 |
| 2,0 | 0,020 | 0,980 | 0,20 | 9,80 | 2,0 | 98,0 |

2.3. Приготовление рабочих растворов средства «Термит Гало Ан.» проводят в хорошо проветриваемом помещении, при этом используют чистые емкости из различных материалов (нержавеющей стали, полиэтилена, стекла и других щелочеустойчивых материалов).

2.4. В процессе приготовления рабочих растворов необходимо соблюдать порядок внесения  компонентов: в емкость предварительно заливают воду, а затем вносят расчетное количество концентрата.

2.5. Средство хорошо растворяется в воде. Для приготовления рабочих растворов можно использовать, как теплую, так и холодную воду.

2.6. Приготовление рабочего раствора рекомендуется проводить с помощью автоматического дозирующего устройства, которое подает в резервуар расчетное количество средства.

В случае отсутствия соответствующего дозирующего устройства необходимое для приготовления рабочего раствора количество моющего средства отмеряют с помощью мерника или другого тарированного резервуара и смешивают с питьевой водой.

2.7. Рабочие растворы средства  «Термит Гало Ан.» стабильны в течение 7 дней и при хранении не разлагаются.

2.8. При проведении безразборной мойки рабочий раствор моющего средства готовят в специально предназначенных для этой цели резервуарах моющей станции. В случае их отсутствия допускается приготовление рабочего раствора моющего средства в пустующем в данный момент технологическом резервуаре или – непосредственно  в самом обрабатываемом резервуаре с последующим перемешиванием раствора.

2.9. При проведении мойки объектов циркуляционным способом или с применением установок безразборной мойки и дезинфекции (СИП) рабочий раствор может быть использован многократно при условии его регенерации и доведения концентрации до требуемой путем додозирования («подпитки») по формуле:

Vk= V*(Ср-Сисп)*10 / d

где Vk – объем концентрата средства, необходимый для доведения его содержания в рабочем растворе до нормы, мл;

V – необходимый объем рабочего раствора средства, л;

Ср – требуемое содержание средства в рабочем растворе в соответствии с видами оборудования, согласно таблицы 2, %;

Сисп – содержание средства в использованном рабочем растворе, %;

d – плотность средства, г/мл.

3.0 Концентрация средства в приготовленных рабочих растворах  контролируется лабораторией предприятия по методике, изложенной в пункте 6 настоящей инструкции.

Концентрацию рабочих растворов средства контролируют:

- после приготовления при ручном способе;

- спустя 5-7 минут после начала рециркуляции при механизированном способе;

- при повторном использовании рабочего раствора.

3. Применение рабочих растворов

3.1. Моющее средство «Термит Гало Ан.» предназначено для проведения санитарной обработки внутренних поверхностей технологического оборудования, трубопроводов, коммуникаций, также  инвентаря, тары, поверхностей на предприятиях пищевой промышленности, пивобезалкогольной, винодельческой , производстве кваса, питьевых и минеральных вод, ликероводочной промышленности.

3.2. Последовательность операций, связанных с разборкой технологического оборудования  перед мойкой и дезинфекцией подробно изложены в инструкциях по эксплуатации оборудования, а последовательность и ориентировочная продолжительность циклов  санитарной обработки оборудования и помещений указаны в разделах инструкций по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях.

3.3. Очищающая способность рабочих растворов средства «Термит Гало Ан.» установлена в пределах 0,5 - 2,0% (по препарату) в зависимости от объекта и вида санитарной обработки. Рекомендуемая температура рабочего раствора –  40-70ºС.

3.4. После полного удаления остатков продукта и ополаскивающей воды, необходимо предварительно обработать оборудование рабочими растворами  «Термит Гало Ан.» , рекомендованного в зависимости от вида оборудования и в соответствии с указаниями, изложенными в инструкциях по их применению.

3.5. Затем необходимо провести ополаскивание поверхностей оборудования от остатков щелочного моющего раствора  «Термит Гало Ан.».

3.6. После обработки технологического оборудования  и емкостей «Термит Гало Ан.» и дальнейшего ополаскивания чистой водой , возможна его обработка кислотным или  дезинфицирующим средством.

3.7. Для внешней обработки оборудования и поверхностей помещений рекомендуется нанесение раствора аппаратами высокого давления или щетками. Расход рабочего раствора «Термит Гало Ан.» при этом составляет 200-400 мл  на 1 м2 поверхности.

Режимы санитарной обработки приведены в таблице 2

Таблица 2

Режимы санитарной обработки растворами «Термит Гало Ан.»

| Объект санитарной обработки | Концентрация рабочего раствора,% | Время экспозиции, мин | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Внутренние поверхности технологического оборудования, емкостей, резервуаров, аппаратов брожения, дображивания, ЦКБА, трубопроводов, варочных аппаратов, пастеризаторов, теплообменников, блоки розлива, на предприятиях пивобезалкогольной промышленности . | 0,5-2,0 | 15 – 60 | Циркуляция раствора |
| Внутренние поверхности технологического оборудования, емкостей, резервуаров, трубопроводов, стерилизаторов, выпарных и варочных аппаратов, теплообменников, сепараторов, пастеризаторов, фильтров, автоклавов и т.п. резервуаров, емкостей, трубопроводов в винодельческой промышленности. | 0,5-2,0 | 15 – 60 | Циркуляция раствора |
| Внутренние поверхности технологического оборудования, емкостей, резервуаров, трубопроводов, автоматических линий розлива, теплообменников на предприятиях ликероводочной промышленности | 0,5-2,0 | 15 – 60 | Циркуляция раствора |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Внутренние поверхности технологического оборудования, емкостей, резервуаров, трубопроводов, стерилизаторов, варочных аппаратов, купажных аппаратов, теплообменников, установок розлива, на предприятиях по производству кваса. | 0,5-2,0 | 15 – 60 | Циркуляция раствора |
| Внутренние поверхности технологического оборудования, емкостей, резервуаров, установок розлива, трубопроводов на предприятиях производства питьевых и минеральных вод. | 0,5-2,0 | 15 – 60 | Циркуляция раствора |

3.8 Санитарная обработка съемных деталей оборудования, инвентаря, тары предусматривает погружение их в рабочий раствор «Термит Гало Ан.» в стационарных и (или) передвижных 2-х -3-х секционных моечных ваннах и многократное (не менее 15 раз в минуту) протирание с помощью щеток и ершей. В этом случае должны быть предусмотрены столы для запчастей, стеллажи для сушки деталей и инвентаря.

3.9. После обработки оборудования, трубопроводов и тары различного назначения их ополаскивают водопроводной водой до отсутствия остаточных количеств щелочного средства на обрабатываемой поверхности (в течение 10-20 минут в зависимости от протяженности трассы и размеров обрабатываемого объекта).

4.0. Полноту смываемости остатков раствора препарата «Термит Гало Ан.» осуществляют по наличию (отсутствию) щелочности в смывной воде в соответствии с пунктом 7. настоящей инструкции..

4. Меры предосторожности

4.1. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

4.2. Все работы со средством «Термит Гало Ан.» следует проводить в спецодежде, резиновых перчатках или с использованием комбинезона, прорезиненных или пластиковых нарукавников, прорезиненного фартука, резиновых сапог;

4.3.При работе со средством необходимо избегать его попадания на кожу и в глаза.

4.4. При работе со средством следует соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, пить, принимать пищу.

4.5. Средство следует хранить отдельно от выпускаемой продукции и пищевого сырья, и в месте, недоступном для работников предприятия, не занятых по служебным обязанностям вопросами санитарной обработки оборудования.

4.6. Помещения, где работают со средством «Термит Гало Ан.» должны быть снабжены приточно-вытяжной механической вентиляцией.

4.7. В отделении для приготовления моющих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь аптечку .

- Меры первой помощи

5.1. При попадании брызг в глаза необходимо тщательно промыть их проточной водой в течение 15 минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.2. При случайном попадании в желудок – прополоскать рот, выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля (адсорбента). Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При попадании на одежду ее необходимо немедленно снять. В случае попадания на кожу – немедленно смыть большим количеством воды, после чего кожу можно смазать любым смягчающим кремом. При необходимости обратиться к врачу.

5.4. При вдыхании пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух; прополоскать рот, дать выпить теплое питье. При необходимости обратиться к врачу.

6. Количественное определение концентрации «Термит Гало антипенный»

в рабочих растворах

Количественное определение концентрации средства в рабочих растворах для настройки дозирующего оборудования производится методом кислотно-основного титрования.

Оборудование, реактивы, растворы:

Бюретка 1-3-2-25-0,1 по ГОСТ 20292-74;

Пипетка 2-2-10 по ГОСТ 20292-74;

Колба коническая или круглая плоскодонная  по ГОСТ 10394-72 вместимостью

100мл;

Колба мерная по ГОСТ 1770-74 емкостью 1000 мл;

Кислота соляная, стандарт-титры (фиксаналы) по действующему ТНПА для

приготовления точно 0,1 н раствора;

Индикатор фенолфталеин по действующему ТНПА, раствор в этиловом спирте с

массовой долей 1%,  приготовленный по ГОСТ 4919.1-77;

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Ход определения:

В колбу вместимостью 100 мл при помощи пипетки помещают 10 мл  анализируемого раствора, добавляют 2-3 капли индикатора и титруют 0,1 н раствором соляной кислоты до обесцвечивания раствора.

Обработка результатов:

Концентрацию средства «Термит Гало антипенный» вычисляют по формуле:

С=K•Б•V,

где С – концентрация  средства " Термит Гало антипенный ",%

К – Коэффициент поправки 0.1н соляной кислоты (может находиться в пределах 0.93-1.2, если теоретическая нормальность раствора соляной кислоты не совпадает с фактической нормальностью, или 1 – если теоретическая и фактическая  нормальность раствора соляной кислоты почти  совпадает ( при приготовлении раствора из фиксанала))

V – объем 0.1н соляной кислоты, пошедшей на титрование;

Б – эмпирический коэффициент (методика определения приведена ниже);

Результат вычисления округляют до второго десятичного знака.

Определение эмпирического коэффициента Б:

Эмпирический коэффициент Б определяется для каждой новой партии средства " Термит Гало антипенный ". Коэффициент Б может быть определен с индикатором фенолфталеином.

Ход определения:

Взвешивают мерную колбу на 100мл с точностью 0,0002 г .Взвешивают в ней 1 г средства с точностью 0,0002 г .Приливают в колбу небольшое количество дистиллированной воды и растворяют в ней препарат. Доводят дистиллированной водой до метки – получен 1% раствор средства " Термит Гало антипенный ".Отмеряют пипеткой 10мл 1% раствора средства в коническую колбу и оттитровывают 0.1 н раствором соляной кислоты в присутствии индикатора фенолфталеина до обесцвечивания раствора.

Расчет коэффициента  Б:

Б = 1/А•К,

где А – количество кислоты, пошедшей на титрование, мл;

К - коэффициент поправки 0.1 н раствора соляной кислоты (примерно=1)

7. Контроль на полноту смываемости 
и остаточные  количества щелочных компонентов

Контроль на полноту смываемости и остаточные количества щелочных компонентов после ополаскивания осуществляют по наличию остаточной щелочности на обработанных поверхностях или в смывной воде.

Реактивы:

Бумага индикаторная универсальная по действующему ТНПА для определения рН в интервалах от 0 до 12;

Индикатор фенолфталеин по действующему ТНПА, раствор в этиловом спирте с массовой долей 1%, приготовленный по ГОСТ 4919.1-77.

Ход контроля:

Сразу же после мойки и ополаскивания к влажной поверхности участка оборудования, подвергшегося санитарной обработке, прикладывают полоску универсальной индикаторной бумаги и плотно прижимают. Окрашивание индикаторной бумаги в зелено-синий цвет говорит о наличии на поверхности оборудования остаточной щелочности. Если внешний вид бумаги не изменился, то остаточная щелочность отсутствует.

При контроле на остаточную щелочность в смывной воде с помощью индикатора фенолфталеина отбирают в пробирку 10-15 мл воды и вносят в нее 2-3 капли 1% раствора фенолфталеина. Окрашивание смывной воды в малиновый цвет свидетельствует о наличии щелочи в воде, при отсутствии остаточной щелочности вода остается бесцветной.